УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ЖЭУ-11»

_____________________/О.В.Козырева/

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

благоустройства дворовой территории многоквартирного(ых) дома(ов) в Тракторозаводском районе города Челябинска в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2017 год».

|  | Требования к дизайн-проекту | Реализация |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес объекта | Дворовая территория многоквартирного дома № 26 по ул. 2-ая Эльтонская города Челябинска |
|  | Пояснительная записка | Цель: формирование современной городской среды и увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории города Челябинска Задачи: - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - обустройство дворовых территорий многоквартирных домов; - создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения; - совершенствование архитектурно - художественного облика дворовой территории, размещение и содержание малых архитектурных форм. Согласно акту обследования требуется выполнение следующих видов работ: по минимальному перечню -проведение ремонта дворового проезда - расширение проезжей части до 4,2 м -установка скамеек 3 штук, урн – 2шт. - устройство освещения над входными группами-4 шт по дополнительному перечню - асфальтирование входных площадок (асфальтирование тротуаров) – 64м2 - асфальтирование парковки на 15 а/м – 220,4 м2; - асфальтирование тротуаров – 72 м2 - отсыпка детской площадки- 415м2 -установка малых архитектурных форм(качель двухпролетная-1шт.,горка-1шт.,карусель -1 шт.,песочница-1 шт.,турник-2 шт., - установка ограждения детской площадки -45 м |
|  | Технико-экономические показатели | -площадь территории благоустройства 5,45 тыс. м2; -площадь проездов 1,749 тыс. м2; -площадь озеленения 0,54 тыс.м2; -количество проживающих 288 чел. |
|  | Техническое задание |
| 4.1. | Задание на проектирование | Минимальный перечень: -асфальтирование проезда (ремонт) – 330,4 м2; - асфальтирование проезда, расширение (вновь) –63 м2; - установка малых архитектурных форм: скамья -4шт., урна-4шт. - устройство освещения над входными группами-4 шт Дополнительный перечень: - асфальтирование входных площадок (асфальтирование тротуаров) – 64м2 - асфальтирование парковки – 220,4 м2; - асфальтирование тротуаров – 72 м2 - отсыпка детской площадки- 415м2 -установка малых архитектурных форм (качель двухпролетная-1шт.,горка-1шт.,карусель -1 шт.,песочница-1 шт.,турник-2 шт., ) - установка ограждения детской площадки -45 м |
| 4.2. | Описание малых архитектурных форм (техническое описание и эскиз) |
| 4.2.1 | Качель двухпролетная с сидениями со спинкой !ТОЛЬКО НА ЦЕПЯХ! | Качель двухпролетная с сидениями со спинкой в установленном виде должны быть: длина не менее 3063 мм, ширина не менее 1637 мм, высота не менее 1990 мм, высота поверхности сиденья над уровнем площадки не менее 460 мм. Конструкция качели должна состоять из трех основных элементов: - опорный элемент - 2 шт; - несущая балка с двумя подвесами. Каркас качели должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 42 мм и иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм. Подвесы качели длиной не менее 1400 мм, должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 32 мм и иметь сиденье со спинкой. Сиденья должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм. Механизм качания должен быть оснащен необслуживаемыми капроновыми втулками (для обеспечения беззвучного скольжения при качании). Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев. Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6мм. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием. Игровой модуль должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. |  |
| 4.2.2 | Горка | Горка в установленном виде должна быть: длиной не менее 2538 мм, шириной не менее 685 мм, высотой не менее 1700 мм, высотой от уровня поверхности игровой площадки до площадки горки не менее 900 мм. Несущая конструкция бескаркасной лестницы должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм. Ступени лестницы должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм ламинированной пластиком, имеющим противоскользящее теснение. И усилены террасной доской (декинг) из дерева породы лиственницы, толщиной не менее 26 мм, шириной не менее 140 мм, имеющей по длине противоскользящую насечку. Высота между ступенями должна быть не более 160 мм. Перила лестницы высотой не менее 700 мм должны начинаться с первой ступеньки лестницы, и выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм. Скат горки высотой не менее 900 мм, шириной не менее 600 мм должен быть выполнен из листа нержавеющей стали толщиной не менее 1,5мм. Средний угол участка скольжения ската горки относительно стартовой площадки должен быть равен 40%. Длина стартовой площадки горки должна быть не менее 200 мм. Высота конечного участка горки должна быть не более 350 мм, длина конечного участка ската горки, параллельного грунту должна быть не менее 350 мм, конечный участок ската горки должен иметь травмозащитное скругление. Высота борта относительно скользящей плоскости ската горки должна быть не менее 160мм. Борта ската горки и стартовой площадки должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21мм. Борт стартовой площадки оборудован защитной перекладиной выполненной из металлической трубы диаметром не менее 32мм. Горка должна иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм. Плоскость борта горки должна иметь круглый декоративный элемент, выполненный по схеме борта ската горки. Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев. Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6мм. Игровой модуль собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. |  |
| 4.2.3 | Карусель Штурвал | Карусель Штурвал в установленном виде должна быть: диаметром по спинкам сидений не менее 1450 мм, высота не менее 640 мм. Основой конструкции должен являться узел вращения, к которому закреплены металлические конструкции площадки и 4-х сидений. Каркас карусели должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 42 мм и иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм. Поручни карусели должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 32 мм. Механизм вращения оснащен 3-мя подшипниками 60310. Настил площадки должен быть выполнен из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм, ламинированной пластиком, имеющим противоскользящее теснение. Сиденья со спинками должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм. Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев. Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием. Игровой модуль должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. |  |
| 4.2.4 | Песочница | Песочница в установленном виде должна быть: длиной не менее 1560 мм и шириной не менее 1560 мм, высота стенки короба (поверхности сидений) над уровнем площадки не менее 242 мм. Несущая конструкция должна состоять из бортов, скамеек и угловых сидений, выполненных из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм. Угловые опорные закладные стойки длиной не менее 300 мм должны быть выполнены из металлического оцинкованного гнутого углового профиля не менее 50х50 мм толщиной не менее 3,5 мм. В верхней части закладной должны иметься отверстия для крепления бортов песочницы, нижняя часть закладной бетонируется в грунт не менее чем на 500мм. Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев. Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм. Песочница собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. |  |
| 4.2.5 | Турник | Турник в установленном виде должен быть: длиной 1100 мм, шириной 80 мм, высотой 2405 мм. Должен состоять из двух вертикальных опор высотой 2400 мм, выполненных из металлической профильной трубы размером 80х80х3.5 мм. В верхней части столбы должны иметь защитные пластиковые крышки-оголовки. Для устойчивого положения опорные элементы конструкции должны быть установлены с заглублением в грунт на 500 мм. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым окрытием. Спортивное оборудование собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. |  |
|  | Ограждение | Ограждение в установленном виде должно быть: длиной 2000 мм, шириной 40 мм, высотой 500 мм. Столбики должны быть выполнены из квардатной профильной трубы 40х40х2,5мм. Обрамление ограждения должно быть выполнено из квадратной профильной трубы 20х20х2,5мм. Заполнение секции должно быть выполнено из профильной трубы 15х15х2,5 мм. Опорные столбы должны быть длиной не меннее 900 мм, столбыдолжны предусматривать вкапываемый вариант установки с заглублением в грунт не менее чем на 400 мм и выполнены из профильной трубы размером 40х40х2,5 мм. Столб в верхней части имеет заглушку, выполненную из металлического листа толщиной 2 мм размером 40х40 мм. В столб вварены монтажные кронштейны в количестве 4 шт., выполненные из металлического круга диаметром 12 мм. Заданное расстояние между кронштейнами позволяет осуществлять монтаж ограждения без сварочных и механических работ, посредством вставления закладных в верхнюю и нижнюю планки рамы ограждения, с последующим бетонированием опорного столба Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием. |  |
| 4.2.7. | Скамья | Скамья в установленном виде должна быть: длиной не менее 1500 мм шириной не менее 420 мм, высота не менее 730 мм, высота сидения от уровня площадки не менее 350 мм. Каркас скамейки должен быть выполнен из металлической оцинкованной трубы диаметром не менее 32 мм, окрашенной полимерно-порошковой покрытием. Сиденье и спинка скамьи должно быть выполнено из цельной древесины хвойных пород. Скамейка должна предусматривать вкапываемый вариант установки с заглублением в грунт не менее чем на 250 мм. Все деревянные элементы окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев. Все края и углы деревянных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления 6 мм. Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием. Скамья должна собираться на оцинкованные крепежные метизы. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. |  |
| 4.2.8. | Урна | Урна для мусора (металлическая) в установленном виде должна быть: длиной: не менее 250 мм; высотой: не менее 500 мм; Объемом: не менее 24 л. Конструкция должна представляет собой цилиндрическую урну на подставке, которая должна устанавливаться с помощью анкеров. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием.. |  |
| 5. | Смета | Приложение 1 |
| 6. | Схема благоустройства | Приложение 2 (Проект 182/04-2017-ГП) |
| 7. | Заключение | В данном дизайн - проекте основным композиционным приемом является метод зонирования единой дворовой территории на отдельные зоны: - проездов и пешеходные зоны; - зоны парковочных мест. Данный комплекс мероприятий, направлен на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния дворовой территории, повышения комфортности условий проживания для жителей многоквартирного дома, поддержание единого архитектурного облика дворовых территорий города Челябинска. |

Документацию подготовил

Должность ________________________________	_________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи

Согласовано:

Уполномоченное лицо от собственников                      _________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи

Депутат Совета внутригородского района                     _________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи