УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ЖЭУ-4»

_________________/С.А.Фаткина/

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

благоустройства дворовой территории многоквартирного(ых) дома(ов) в Тракторозаводском районе города Челябинска в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2017 год».

|  | Требования к дизайн-проекту | Реализация |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес объекта | Дворовая территория многоквартирных домов № 15, 17 по ул. Карпенко города Челябинска |
|  | Пояснительная записка | Цель: формирование современной городской среды и увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории города Челябинска Задачи: - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - обустройство дворовых территорий многоквартирных домов; - создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения; - совершенствование архитектурно - художественного облика дворовой территории, размещение и содержание малых архитектурных форм. Согласно акту обследования требуется выполнение следующих видов работ: по минимальному перечню -проведение ремонта дворового проезда -установка скамеек 5 шт., урн – 5 шт. по дополнительному перечню - асфальтирование места временного хранения автомобилей на 16 автомашин; - асфальтирование тротуаров и входных групп; - детская площадка с песчаным покрытием (ремонт) – 994,5 м2; - ограждение на детской площадке – 80 п/м; - установка малых архитектурных форм: песочница-2 шт., качели двухпролетные -2 шт., карусели типа «Штурвал» -1 шт., горка-1 шт., игровой комплекс нд1302-1 шт., лиана средняя – 1 шт., лаз типа «Слон» - 1 шт., турник – 1 шт., тренажер HD 7712 – 1 шт. |
|  | Технико-экономические показатели | -площадь территории благоустройства 9516,4 тыс. м2; -площадь проездов 2,139 тыс. м2; -площадь озеленения 3 тыс.м2; -площади временного хранения личного автотранспорта 142 м2; -количество проживающих 308 чел. |
|  | Техническое задание |
| 4.1. | Задание на проектирование | Минимальный перечень: - асфальтирование проезда (ремонт) – 1039 м2; - установка малых архитектурных форм: скамья - 5 шт., урна-5 шт. Дополнительный перечень: - асфальтирование парковки – 418,5 м2; - асфальтирование тротуаров и входных групп – 397 м2; - детская площадка с песчаным покрытием (ремонт) – 994,5 м2; - устройство ограждения на детской площадке – 80 п/м; - установка малых архитектурных форм: песочница-2 шт., качели двухпролетные -2 шт., карусели типа «Штурвал» -1 шт., горка-1 шт., игровой комплекс нд1302-1 шт., лиана средняя – 1 шт., лаз типа «Слон» - 1 шт., турник – 1 шт., тренажер HD 7712 – 1 шт. |
| 4.2. | Описание малых архитектурных форм (техническое описание и эскиз) |
| 4.2.1. | Карусель | Карусель (возрастная группа:3-12 лет) Размеры: диаметр (D) не менее 1640 мм, высота (Н) не менее 650 мм, высота (Н) площадки не менее 100 мм. Материалы: влагостойкая березовая фанера, ламинированная фанера, окрашенный порошковыми красками металл, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска, устойчивая к ультрафиолету. Цветовая гамма: зеленый, желтый. Комплектация: карусель должна быть предназначена для детей дошкольного возраста от 3-х лет, и должна быть выполнена из металлического каркаса, изготовленного из уголка не менее 50х50х5 мм, и из трубы сечением нe менее 33 мм, вращающегося на валу с 3-я подшипниками. Ось карусели должна быть выполнена из металлического цилиндра диаметром не менее 100 мм, приваренного к основанию из металлического листа толщиной не менее 8 мм с ребрами жесткости. Пол карусели должен быть выполнен из ламинированной, не скользящей влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 24 мм. Спинка карусели должна быть выполнена из металлической трубы сечением не менее 33 мм с сиденьем, выполненным из влагостойкой окрашенной березовой фанеры, толщиной не менее 24 мм. В центре карусели на валу должен быть установлен «руль», выполненный из металлической трубы сечением не менее 21 мм для того, чтобы дети могли держаться во время вращения карусели. Карусель должна комплектоваться каркасом для фундамента, который должен быть изготовлен из металлического уголка сечением не менее 63х63х5 мм и прутка – арматура диаметром не менее 16 мм А-1 Ст3. с 4 шпильками с резьбой не менее Ф16. Изделие должно бетонироваться. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТ. |  |
| 4.2.2. | Качели двухпролетные | Качель двухпролетная на гибких подвесах с сидениями со спинкой (возрастная группа:3-12 лет) в установленном виде должны быть: длиной 1600 мм, шириной 2900 мм, высотой 2050 мм, высота поверхности сиденья над уровнем площадки 400 мм. Конструкция качели должна состоять из трех основных элементов: - опорный элемент - 2 шт; - несущая балка с 2-мя подвесами. Каркас качели должен быть выполнен из металлической трубы диаметром 42 мм и иметь стальные оцинкованные закладные длиной 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением 40х40 мм. Подвес качели длиной 1300 мм, должен быть выполнен из цепи стальной, короткозвенной оцинкованной и иметь сиденье со спинкой длиной 270 мм, шириной 500 мм. Сиденья должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной 21 мм. На цепь от основания сиденья крепится термоусаживаемая оплетка для рук длиной 400 мм. Механизм качания должен быть оснащен необслуживаемыми капроновыми втулками (для обеспечения беззвучного скольжения при качании). Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками из 3-х слоев. Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления 6 мм. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием. Игровой модуль должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. |  |
| 4.2.3. | Песочница | Песочница (возрастная группа : от 1 года) в установленном виде должна быть: длиной не менее 1560 мм и шириной не менее 1560 мм, высота стенки короба (поверхности сидений) над уровнем площадки не менее 242 мм. Несущая конструкция должна состоять из бортов, скамеек и угловых сидений, выполненных из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм. Угловые опорные закладные стойки длиной не менее 300 мм должны быть выполнены из металлического оцинкованного гнутого углового профиля не менее 50х50 мм толщиной не менее 3,5 мм. В верхней части закладной должны иметься отверстия для крепления бортов песочницы, нижняя часть закладной бетонируется в грунт не менее чем на 500мм. Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев. Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм. Песочница собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. |  |
| 4.2.4 | Горка | Горка (возрастная группа:3-10 лет) в установленном виде должна быть: длиной не менее 2538 мм, шириной не менее 685 мм, высотой не менее 1700 мм, высотой от уровня поверхности игровой площадки до площадки горки не менее 900 мм. Несущая конструкция бескаркасной лестницы должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм. Ступени лестницы должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм ламинированной пластиком, имеющим противоскользящее теснение. И усилены террасной доской (декинг) из дерева породы лиственницы, толщиной не менее 26 мм, шириной не менее 140 мм, имеющей по длине противоскользящую насечку. Высота между ступенями должна быть не более 160 мм. Перила лестницы высотой не менее 700 мм должны начинаться с первой ступеньки лестницы, и выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм. Скат горки высотой не менее 900 мм, шириной не менее 600 мм должен быть выполнен из листа нержавеющей стали толщиной не менее 1,5мм. Средний угол участка скольжения ската горки относительно стартовой площадки должен быть равен 40%. Длина стартовой площадки горки должна быть не менее 200 мм. Высота конечного участка горки должна быть не более 350 мм, длина конечного участка ската горки, параллельного грунту должна быть не менее 350 мм, конечный участок ската горки должен иметь травмозащитное скругление. Высота борта относительно скользящей плоскости ската горки должна быть не менее 160мм. Борта ската горки и стартовой площадки должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21мм. Борт стартовой площадки оборудован защитной перекладиной выполненной из металлической трубы диаметром не менее 32мм. Горка должна иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм. Плоскость борта горки должна иметь круглый декоративный элемент, выполненный по схеме борта ската горки. Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев. Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6мм. Игровой модуль собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. |  |
| 4.2.5 | Игровой комплекс | Игровой комплекс (возрастная группа:5-12 лет) в установленном виде должен быть: длиной не менее 5213 мм, шириной не менее 4638 мм, высотой не менее 3692 мм должен состоять из трех игровых башен. Опорные стойки башен в количестве 12 шт должны быть выполнены из клееного бруса хвойных пород древесины сечением не менее 100х100 мм. Края бруса по длине должны иметь плавные радиусы скругления и пазования по центру. В верхней части столбы должны иметь защитные пластиковые крышки-оголовки. В нижней части столбы должны иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм. Башня открытая с размерами площадки не менее 700х700 мм высотой до уровня пола площадки не менее 1480 мм, высотой до вершины опорных стоек не менее 3692 мм. Высота панели ограждения должна составлять не менее 700 мм. Панель должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм. Каркас площадки башни размером не менее 700х700 мм должен быть выполнен из бруса цельной древесины хвойных пород, сечением не менее 50х100мм. Плоскость площадки башни размером не менее 700х700 мм должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм, ламинированной пластиком, имеющим противоскользящее теснение. Башня должна быть оборудована игровым элементом: - «Наклонная плоскость для лазанья» - каркас плоскости должен быть выполнен из цельной древесины хвойных пород, сечением не менее 50х100 мм. Плоскость должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, ламинированной пластиком с противоскользящим теснением, толщиной не менее 21 мм, и из цельной древесины хвойных пород, имеющей противоскользящую ребристую поверхность, толщиной не менее 21 мм. Плоскость должна быть оборудована упорами для ног и подвижными захватами для рук, выполненными из формованной атмосферостойкой резины. Угол наклона не более 40% относительно плоскости грунта. Плоскость должна иметь металлические оцинкованные закладные длиной не менее 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм. - В нижней части башня должна быть оборудована декоративной диагональной панелью высотой не менее 800 мм, выполненной из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм Башня с односкатной круглой крышей высотой не менее 3692 мм. Плоскость крыши выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм. Размер площадки не менее 700х700 мм, высота до уровня пола площадки не менее 1480 мм. Высота панельного ограждения в количестве не менее 1-ой шт должна составлять не менее 700 мм. Панель должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм. Каркас площадки башни размером не менее 700х700 мм выполнен из бруса цельной древесины хвойных пород, сечением не менее 50х100 мм. Плоскость площадки башни размером не менее 700х700 мм выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной 21 мм, ламинированной пластиком, имеющим противоскользящее теснение. Башня должна быть оборудована следующими игровыми элементами: - «Вертикальный канатный трап» высотой не более 2800мм. Дугообразный горизонтальный крепежный каркас трапа должен быть выполнен из металлической оцинкованной трубы диаметром не менее 42 мм. Канатная сетка трапа должна быть сплетена из комбинированного каната диаметром не менее 16 мм. Ячейка сетки должна быть размером не менее чем 400х400 мм. Места сплетения горизонтальных и вертикальных канатов должны быть механически скреплены специальным пластмассовым или металлическим крепежом. - «Вертикальный лазательный шест» высотой не более 2800мм. Дугообразный горизонтальный крепежный каркас шеста выполнен из металлической оцинкованной трубы диаметром не менее 42мм. Вертикальный шест должен быть выполнен из металлической оцинкованной трубы диаметром не менее 32мм. - В нижней части башня должна быть оборудована декоративной диагональной панелью высотой не менее 800 мм, выполненной из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм Башня с двускатной крышей высотой не менее 3692 мм. Плоскости крыши выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм. Размер площадки не менее 1100*1100 мм, высота до уровня пола площадки не менее 1480 мм. Высота панельных ограждений в количестве не менее 3-х шт должна составлять не менее 700 мм. Панели должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной 21мм. Каркас площадки башни размером не менее 1100х1100 мм должен быть выполнен из бруса цельной древесины хвойных пород, сечением не менее 50х100 мм. Плоскость площадки башни размером не менее 1100х1100 мм должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной 21 мм, ламинированной пластиком, имеющим противоскользящее теснение. Башня должна быть оборудована следующими игровыми элементами: - «Горка – скат», высотой не более 1480 мм, шириной не менее 600 мм. Скат горки должен быть выполнен из листа нержавеющей стали толщиной не менее 1,5 мм. Средний угол участка скольжения ската горки относительно стартовой площадки должен быть равен 40%. Длина стартовой площадки горки должна быть не менее 200 мм. Высота конечного участка горки должна быть равна не более 350 мм, длина конечного участка ската горки, параллельного грунту должна быть не менее 350 мм, конечный участок ската горки должен иметь травмозащитное скругление. Высота борта относительно скользящей плоскости ската горки должна быть не менее 160 мм. Стартовая площадка горки должна быть оборудована защитными бортами высотой не менее 700 мм. Борта ската горки и стартовой площадки должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм. Горка должна иметь металлические оцинкованные закладные длиной не менее 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм. - «Ступенчатая лестница» - каркас и перила лестницы должны быть выполнены из цельной древесины хвойных пород, сечение не менее 50х100 мм. Ступени лестницы шириной не менее 280 мм и толщиной не менее 48 мм должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм, ламинированной пластиком и цельной древесиной хвойных пород с противоскользящей ребристой поверхностью. Борта лестницы должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм. Лестница должна иметь металлические оцинкованные закладные длиной не менее 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм. В нижней части башня должна быть оборудована скамейкой шириной не менее 220мм с декоративной диагональной спинкой высотой не более 800 мм, выполненной из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм. Между башнями должен быть установлен игровой элемент: - «Вертикальная одинарная канатная сетка для лазанья». Несущая горизонтальная балка сетки для лазанья длиной не менее 2000 мм, должна быть выполнена из клеёного бруса хвойных пород древесины сечением не менее 100х100 мм. Канатная сетка высотой не менее 2100 мм сплетена из комбинированного каната диаметром не менее 16 мм. Ячейка сетки должна быть размером не менее чем 400х400 мм. Места сплетения горизонтальных и вертикальных канатов должны быть механически скреплены специальным пластмассовым или металлическим крепежом. - «Качающийся мостик». Мостик должен быть длиной не более 2000мм, высотой не менее 700 мм. Должен быть оборудован в нижней части страховочной площадкой длиной не менее 2000 мм, шириной не менее 600 мм. Перила мостика и каркас страховочного мостика должны быть выполнены из бруса цельной древесины хвойных пород сечением не менее 50х100 мм. Вертикальные подвесы и горизонтальные страховочные канаты мостика должны быть выполнены из комбинированного каната диаметром не менее 16мм, места сплетения вертикальных и горизонтальных канатов должны быть механически скреплены специальными пластмассовым или металлическим крепежом. Площадки качающегося мостика в количестве не менее 3-х штук и плоскость страховочной площадки должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм. Площадки качающегося мостка и горизонтальные перила мостика должны иметь надежное механическое крепление к вертикальным канатным подвесам мостика. Все внешние проходы башен должны быть оборудованы ручками-захватами, закрепленными на вертикальных стойках, выполненными из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм и ручками-захватами между вертикальными стойками, выполненными из стальной оцинкованной трубы диаметром не менее 32 мм. Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев. Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием. Игровой комплекс собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. |  |
| 4.2.6 | Лиана | Лиана(возрастная группа:3-7 лет) в установленном виде ложна быть: высотой: не менее 1000 мм; шириной: не менее 700 мм, длиной: не менее 2100 мм, Оборудование должно состоять из дугообразного мостика. Мостик выполнен из металлической оцинкованной трубы диаметром не менее 42мм. Лиана должна иметь перекладины ступенек, расстояние между перекладинами мостика должно составлять не более 250мм. Для устойчивого положения опорные элементы конструкции должны быть установлены с заглублением в грунт не менее чем на 400 мм. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. |  |
| 4.2.7 | Лаз типа «Слон» | Лаз "Слон" (возрастная группа:3-7 лет) в установленном виде должен быть: длиной: не менее 1300 мм; шириной: не менее 650 мм; высотой: не менее 1150 мм Конструкция должна поставляться в собранном виде, и представлять собой форму в виде слона. Лаз должен быть выполнен из металлической оцинкованной трубы диаметром 32 мм. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием. |  |
| 4.2.8 | Турник | Турник(возрастная группа: от 12 лет) в установленном виде должен быть: длиной 1100 мм, шириной 80 мм, высотой 2405 мм. Должен состоять из двух вертикальных опор высотой 2400 мм, выполненных из металлической профильной трубы размером 80х80х3.5 мм. |  |
| 4.2.9 | Тренажёр | Тренажёр (возрастная группа: от 12 лет) должен быть предназначен для тренировки и укрепления мышц и суставов рук и груди, бицепсов и дельтовидных мышц. Занятия на тренажере должны ускорить кровообращение в этих областях тела, обеспечивая интенсивное обогащение мышц кислородом. Тренажер в установленном виде должен быть: длиной не менее 1945мм, шириной не менее 820мм, высотой не менее 1900мм должен состоять из скамьи и двух опорных рукояток, на противоположной стороне усиленных амортизаторами. Опорная конструкция должна быть сборно-сварная и выполнена из стальной трубы диаметром не менее 42 мм и толщиной стенки 3 мм. Тренажер предусматривает занятия одного человека. Несущие ручки оснащены термо-усадочными насадками из атмосферной резины Canusa-CFM диаметром не менее 45мм. для предотвращения соскальзывания кистей рук во время занятий Скамья должна быть выполнена из водостойкой березовой панели ламинированной пластиком толщиной 21мм. Опорные детали для пользователей должны быть рассчитаны на пользователя, значение массы которого составляет не более 150 кг. Все металлические элементы должны иметь порошково-полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88. Тренажер должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений устанавливаются пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. Тренажер должен устанавливаться на закладной опорный элемент, который должен быть забетонирован. |  |
| 4.2.10 | Скамья | Скамья в установленном виде должна быть: длиной не менее 1500 мм шириной не менее 420 мм, высота не менее 730 мм, высота сидения от уровня площадки не менее 350 мм. Каркас скамейки должен быть выполнен из металлической оцинкованной трубы диаметром не менее 32 мм, окрашенной полимерно-порошковой покрытием. Сиденье и спинка скамьи должно быть выполнено из цельной древесины хвойных пород. Скамейка должна предусматривать вкапываемый вариант установки с заглублением в грунт не менее чем на 250 мм. Все деревянные элементы окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев. Все края и углы деревянных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления 6 мм. Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием. Скамья должна собираться на оцинкованные крепежные метизы. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. |  |
| 4.2.11 | Урна | Урна для мусора (металлическая) в установленном виде должна быть: длиной: не менее 250 мм; высотой: не менее 500 мм; Объемом: не менее 24 л. Конструкция должна представляет собой цилиндрическую урну на подставке, которая должна устанавливаться с помощью анкеров. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием. |  |
| 4.2.12 | Ограждение | Ограждение в установленном виде должно быть: длиной 2000 мм, шириной 40 мм, высотой 500 мм. Столбики должны быть выполнены из квардатной профильной трубы 40х40х2,5мм. Обрамление ограждения должно быть выполнено из квадратной профильной трубы 20х20х2,5мм. Заполнение секции должно быть выполнено из профильной трубы 15х15х2,5 мм. Опорные столбы должны быть длиной не меннее 900 мм, столбыдолжны предусматривать вкапываемый вариант установки с заглублением в грунт не менее чем на 400 мм и выполнены из профильной трубы размером 40х40х2,5 мм. Столб в верхней части имеет заглушку, выполненную из металлического листа толщиной 2 мм размером 40х40 мм. В столб вварены монтажные кронштейны в количестве 4 шт., выполненные из металлического круга диаметром 12 мм. Заданное расстояние между кронштейнами позволяет осуществлять монтаж ограждения без сварочных и механических работ, посредством вставления закладных в верхнюю и нижнюю планки рамы ограждения, с последующим бетонированием опорного столба Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием. |  |
| 5. | Смета | Приложение 1 |
| 6. | Схема благоустройства | Приложение 2 (Проект 175-2/04-2017-ГП) |
| 7. | Заключение | В данном дизайн - проекте основным композиционным приемом является метод зонирования единой дворовой территории на отдельные зоны: - проездов и пешеходные зоны; - зоны парковочных мест. Данный комплекс мероприятий, направлен на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния дворовой территории, повышения комфортности условий проживания для жителей многоквартирного дома, поддержание единого архитектурного облика дворовых территорий города Челябинска. |

Документацию подготовил

Должность ________________________________	_________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи

Согласовано:

Уполномоченное лицо от собственников                      _________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи

Депутат Совета внутригородского района                     _________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи