УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ЖЭУ-4»

_________________/С.А.Фаткина/

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

благоустройства дворовой территории многоквартирного(ых) дома(ов) в Тракторозаводском районе города Челябинска в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2017 год».

|  | Требования к дизайн-проекту | Реализация |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес объекта | Дворовая территория многоквартирного дома № 29, №31 по ул. Котина города Челябинска |
|  | Пояснительная записка | Цель: формирование современной городской среды и увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории города Челябинска Задачи: - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - обустройство дворовых территорий многоквартирных домов; - создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения; - совершенствование архитектурно - художественного облика дворовой территории, размещение и содержание малых архитектурных форм. Согласно акту обследования требуется выполнение следующих видов работ: по минимальному перечню -проведение ремонта дворового проезда - расширение дороги. по дополнительному перечню: - асфальтирование места временного хранения автомобилей на 5 автомашин; -установка секции для чистки ковров. |
|  | Технико-экономические показатели | -площадь территории благоустройства 4,47 тыс. м2; -площадь проездов 1,04 тыс. м2; -площадь озеленения 2,374 тыс.м2; -количество проживающих 98 чел. |
|  | Техническое задание |
| 4.1. | Задание на проектирование | Минимальный перечень: - асфальтирование расширение проезда (вновь) – 12 м2; - асфальтирование проезда (ремонт) – 326 м2; Дополнительный перечень: - асфальтирование парковки – 63 м2; - установка секции для чистки ковров – 1шт. |
| 4.2. | Описание малых архитектурных форм (техническое описание и эскиз) |
| 4.2.1. | Секция для чистки ковров | Секция для чистки ковров в установленном виде должна быть: длиной не менее 2680 мм, шириной не менее 960 мм, высотой не менее 1900 мм. Конструкция должна состоять из трех основных элементов: - опорный элемент - 2 шт; - несущая балка – 3 шт. Каркас должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 42 мм и предусматривать вкапываемый вариант установки с заглублением в грунт на не менее чем на 400 мм. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием. |  |
| 5. | Смета | Приложение 1 |
| 6. | Схема благоустройства | Приложение 2 (Проект 172/04 – 2017 –ГП) |
| 7. | Заключение | В данном дизайн - проекте основным композиционным приемом является метод зонирования единой дворовой территории на отдельные зоны: - проездов и пешеходные зоны; - зоны парковочных мест. Данный комплекс мероприятий, направлен на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния дворовой территории, повышения комфортности условий проживания для жителей многоквартирного дома, поддержание единого архитектурного облика дворовых территорий города Челябинска. |

Документацию подготовил

Должность ________________________________	_________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи

Согласовано:

Уполномоченное лицо от собственников                      _________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи

Депутат Совета внутригородского района                     _________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи