УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ЖЭУ-6»

____________________/Р.И.Гашимова/

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

благоустройства дворовой территории многоквартирного(ых) дома(ов) в Тракторозаводском районе города Челябинска в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2017 год».

|  | Требования к дизайн-проекту | Реализация |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес объекта | Дворовая территория многоквартирных домов № 15б, 15в по ул. Марченко города Челябинска |
|  | Пояснительная записка | Цель: формирование современной городской среды и увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории города Челябинска Задачи: - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - обустройство дворовых территорий многоквартирных домов; - создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения; - совершенствование архитектурно - художественного облика дворовой территории, размещение и содержание малых архитектурных форм. Согласно акту обследования требуется выполнение следующих видов работ: по минимальному перечню -проведение ремонта дворового проезда -установка скамеек– 3 шт., урн – 4 шт.; - расширение проездов до 4,2 м. по дополнительному перечню - асфальтирование входов в подъезды (асфальтирование тротуаров); - асфальтирование тротуара; - расширение проездов свыше 4,2м; - детская площадка с песчаным покрытием (ремонт) – 670 м2; - ограждение игровой площадки – 10 п/м; - установка малых архитектурных форм: песочница-1 шт., качели двухпролетные -1 шт., карусель-1 шт., качели балансир-1 шт., горки -1 шт. - обрезка деревьев -4 шт.; |
|  | Технико-экономические показатели | -площадь территории благоустройства 7,7 тыс. м2; -площадь проездов 1,0 тыс. м2; -площадь озеленения 3,4 тыс.м2; -площади временного хранения личного автотранспорта 343 м2; -количество проживающих 317 чел. |
|  | Техническое задание |
| 4.1. | Задание на проектирование | Минимальный перечень: - асфальтирование проезда (вновь) – 60 м2; - асфальтирование проезда (ремонт) – 690 м2; - малых архитектурных форм: скамеек - 3 шт., урны -4 шт. Дополнительный перечень: - асфальтирование входов в подъезды (асфальтирование тротуаров) – 75 м2; - асфальтирование тротуара – 40 м2; - расширение проездов свыше 4,2м – 95 м2; - детская площадка с песчаным покрытием (ремонт) – 670 м2; - ограждение игровой площадки – 10 п/м; - установка малых архитектурных форм: песочница-1 шт., качели двухпролетные -1 шт., карусель-1 шт., качели балансир-1 шт., горки -1 шт. - обрезка деревьев -4 шт.; |
| 4.2. | Описание малых архитектурных форм (техническое описание и эскиз) |
| 4.2.1. | Карусель | Карусель (возрастная группа:3-12 лет) Размеры: диаметр (D) не менее 1640 мм, высота (Н) не менее 650 мм, высота (Н) площадки не менее 100 мм. Материалы: влагостойкая березовая фанера, ламинированная фанера, окрашенный порошковыми красками металл, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска, устойчивая к ультрафиолету. Цветовая гамма: зеленый, желтый. Комплектация: карусель должна быть предназначена для детей дошкольного возраста от 3-х лет, и должна быть выполнена из металлического каркаса, изготовленного из уголка не менее 50х50х5 мм, и из трубы сечением нe менее 33 мм, вращающегося на валу с 3-я подшипниками. Ось карусели должна быть выполнена из металлического цилиндра диаметром не менее 100 мм, приваренного к основанию из металлического листа толщиной не менее 8 мм с ребрами жесткости. Пол карусели должен быть выполнен из ламинированной, не скользящей влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 24 мм. Спинка карусели должна быть выполнена из металлической трубы сечением не менее 33 мм с сиденьем, выполненным из влагостойкой окрашенной березовой фанеры, толщиной не менее 24 мм. В центре карусели на валу должен быть установлен «руль», выполненный из металлической трубы сечением не менее 21 мм для того, чтобы дети могли держаться во время вращения карусели. Карусель должна комплектоваться каркасом для фундамента, который должен быть изготовлен из металлического уголка сечением не менее 63х63х5 мм и прутка – арматура диаметром не менее 16 мм А-1 Ст3. с 4 шпильками с резьбой не менее Ф16. Изделие должно бетонироваться. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТ. |  |
| 4.2.2. | Качели двухпролетные | Качель двухпролетная на гибких подвесах с сидениями со спинкой (возрастная группа:3-12 лет) в установленном виде должны быть: длиной 1600 мм, шириной 2900 мм, высотой 2050 мм, высота поверхности сиденья над уровнем площадки 400 мм. Конструкция качели должна состоять из трех основных элементов: - опорный элемент - 2 шт; - несущая балка с 2-мя подвесами. Каркас качели должен быть выполнен из металлической трубы диаметром 42 мм и иметь стальные оцинкованные закладные длиной 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением 40х40 мм. Подвес качели длиной 1300 мм, должен быть выполнен из цепи стальной, короткозвенной оцинкованной и иметь сиденье со спинкой длиной 270 мм, шириной 500 мм. Сиденья должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной 21 мм. На цепь от основания сиденья крепится термоусаживаемая оплетка для рук длиной 400 мм. Механизм качания должен быть оснащен необслуживаемыми капроновыми втулками (для обеспечения беззвучного скольжения при качании). Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками из 3-х слоев. Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления 6 мм. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием. Игровой модуль должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. |  |
| 4.2.3. | Качели-балансир | Качели-балансир (возрастная группа:3-12 лет) Качели-балансир должны быть выполнена из деревянной доски толщиной НЕ МЕНЕЕ 50 мм и влагостойкой фанеры толщиной НЕ МЕНЕЕ 15 мм, склеенных между собой, на металлическом каркасе из трубы сечением Ø НЕ МЕНЕЕ 48 мм. Сидения качели-балансир должно иметь спинки из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной НЕ МЕНЕЕ 24 мм, металлические поручни для рук сечением Ø НЕ МЕНЕЕ 26 мм и резиновые армированные отбойники толщиной НЕ МЕНЕЕ 10 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Габаритные размеры: НЕ МЕНЕЕ 3110х420 мм, Н= НЕ МЕНЕЕ 1000 мм, Н сидения= НЕ МЕНЕЕ 650 мм Возрастная группа: 5-12 лет Материал: деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, армированное резиновое полотно, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. Сборочно-монтажные работы выполняются с соблюдением требований национальных стандартов по установке детского игрового оборудования и согласно схемам монтажа. Заглушки: пластиковые, разных цветов на места резьбовых соединений. В верхней части опорных столбов установлены пластиковые заглушки желтого цвета. Также заглушки имеют все выступающие части крепежных соединений. Цвет (используемая цветовая палитра): красный, желтый. |  |
| 4.2.4 | Горка | Горка (возрастная группа:3-10 лет) в установленном виде должна быть: длиной не менее 2538 мм, шириной не менее 685 мм, высотой не менее 1700 мм, высотой от уровня поверхности игровой площадки до площадки горки не менее 900 мм. Несущая конструкция бескаркасной лестницы должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм. Ступени лестницы должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм ламинированной пластиком, имеющим противоскользящее теснение. И усилены террасной доской (декинг) из дерева породы лиственницы, толщиной не менее 26 мм, шириной не менее 140 мм, имеющей по длине противоскользящую насечку. Высота между ступенями должна быть не более 160 мм. Перила лестницы высотой не менее 700 мм должны начинаться с первой ступеньки лестницы, и выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм. Скат горки высотой не менее 900 мм, шириной не менее 600 мм должен быть выполнен из листа нержавеющей стали толщиной не менее 1,5мм. Средний угол участка скольжения ската горки относительно стартовой площадки должен быть равен 40%. Длина стартовой площадки горки должна быть не менее 200 мм. Высота конечного участка горки должна быть не более 350 мм, длина конечного участка ската горки, параллельного грунту должна быть не менее 350 мм, конечный участок ската горки должен иметь травмозащитное скругление. Высота борта относительно скользящей плоскости ската горки должна быть не менее 160мм. Борта ската горки и стартовой площадки должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21мм. Борт стартовой площадки оборудован защитной перекладиной выполненной из металлической трубы диаметром не менее 32мм. Горка должна иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм. Плоскость борта горки должна иметь круглый декоративный элемент, выполненный по схеме борта ската горки. Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев. Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6мм. Игровой модуль собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. |  |
| 4.2.5 | Песочница | Песочница(возрастная группа: от 1 года) в установленном виде должна быть: длиной не менее 1560 мм и шириной не менее 1560 мм, высота стенки короба (поверхности сидений) над уровнем площадки не менее 242 мм. Несущая конструкция должна состоять из бортов, скамеек и угловых сидений, выполненных из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм. Угловые опорные закладные стойки длиной не менее 300 мм должны быть выполнены из металлического оцинкованного гнутого углового профиля не менее 50х50 мм толщиной не менее 3,5 мм. В верхней части закладной должны иметься отверстия для крепления бортов песочницы, нижняя часть закладной бетонируется в грунт не менее чем на 500мм. Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев. Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм. Песочница собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. |  |
| 4.2.6 | Урна | Урна для мусора (металлическая) в установленном виде должна быть: длиной: не менее 250 мм; высотой: не менее 500 мм; Объемом: не менее 24 л. Конструкция должна представляет собой цилиндрическую урну на подставке, которая должна устанавливаться с помощью анкеров. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием. |  |
| 4.2.7 | Скамья | Скамья в установленном виде должна быть: длиной не менее 1500 мм шириной не менее 420 мм, высота не менее 730 мм, высота сидения от уровня площадки не менее 350 мм. Каркас скамейки должен быть выполнен из металлической оцинкованной трубы диаметром не менее 32 мм, окрашенной полимерно-порошковой покрытием. Сиденье и спинка скамьи должно быть выполнено из цельной древесины хвойных пород. Скамейка должна предусматривать вкапываемый вариант установки с заглублением в грунт не менее чем на 250 мм. Все деревянные элементы окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев. Все края и углы деревянных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления 6 мм. Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием. Скамья должна собираться на оцинкованные крепежные метизы. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. |  |
| 4.2.8 | Ограждение | Ограждение в установленном виде должно быть: длиной 2000 мм, шириной 40 мм, высотой 500 мм. Столбики должны быть выполнены из квардатной профильной трубы 40х40х2,5мм. Обрамление ограждения должно быть выполнено из квадратной профильной трубы 20х20х2,5мм. Заполнение секции должно быть выполнено из профильной трубы 15х15х2,5 мм. Опорные столбы должны быть длиной не меннее 900 мм, столбыдолжны предусматривать вкапываемый вариант установки с заглублением в грунт не менее чем на 400 мм и выполнены из профильной трубы размером 40х40х2,5 мм. Столб в верхней части имеет заглушку, выполненную из металлического листа толщиной 2 мм размером 40х40 мм. В столб вварены монтажные кронштейны в количестве 4 шт., выполненные из металлического круга диаметром 12 мм. Заданное расстояние между кронштейнами позволяет осуществлять монтаж ограждения без сварочных и механических работ, посредством вставления закладных в верхнюю и нижнюю планки рамы ограждения, с последующим бетонированием опорного столба Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием. |  |
| 5. | Смета | Приложение 1 |
| 6. | Схема благоустройства | Приложение 2 (Проект 180/04-2017-ГП) |
| 7. | Заключение | В данном дизайн - проекте основным композиционным приемом является метод зонирования единой дворовой территории на отдельные зоны: - проездов и пешеходные зоны; - зоны парковочных мест. Данный комплекс мероприятий, направлен на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния дворовой территории, повышения комфортности условий проживания для жителей многоквартирного дома, поддержание единого архитектурного облика дворовых территорий города Челябинска. |

Документацию подготовил

Должность ________________________________	_________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи

Согласовано:

Уполномоченное лицо от собственников                      _________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи

Депутат Совета внутригородского района                     _________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи