УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ЖЭУ-6»

_______________________/Р.И.Гашимова/

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

благоустройства дворовой территории многоквартирного(ых) дома(ов) в Тракторозаводском районе города Челябинска в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2017 год».

|  | Требования к дизайн-проекту | Реализация |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес объекта | Дворовая территория многоквартирных домов № 17б, №17в по ул. Марченко города Челябинска |
|  | Пояснительная записка | Цель: формирование современной городской среды и увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории города Челябинска Задачи: - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - обустройство дворовых территорий многоквартирных домов; - создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения; - совершенствование архитектурно - художественного облика дворовой территории, размещение и содержание малых архитектурных форм. Согласно акту обследования требуется выполнение следующих видов работ: по минимальному перечню -проведение ремонта дворового проезда -установка скамеек -4шт, урны- 4 шт. по дополнительному перечню - ремонт тротуаров и входа в подъезды; - расширение дороги; - детская площадка с песчаным покрытием (ремонт) – 865м2; - установка малых архитектурных форм: песочница-1 шт., качели двухпролетные -1 шт., карусель-1 шт., установка игрового комплекса – 1 шт. |
|  | Технико-экономические показатели | -площадь территории благоустройства 8,34 тыс. м2; -площадь проездов 1,05 тыс. м2; -площадь озеленения 3,64 тыс.м2; -площади временного хранения личного автотранспорта 0 м2; -количество проживающих 335 чел. |
|  | Техническое задание |
| 4.1. | Задание на проектирование | Минимальный перечень: - асфальтирование проезда (ремонт) – 540 м2; - установка малых архитектурных форм: скамья-4шт,урны – 4шт. Дополнительный перечень: - ремонт тротуаров и входа в подъезды – 126 м2; - расширение дороги – 223 м2; - детская площадка с песчаным покрытием (ремонт) – 865м2; - установка малых архитектурных форм: песочница-1 шт., качели двухпролетные -1 шт., карусель-1 шт., установка игрового комплекса – 1 шт. |
| 4.2. | Описание малых архитектурных форм (техническое описание и эскиз) |
| 4.2.1. | Карусель | Карусель (возрастная группа:3-12 лет) Размеры: диаметр (D) не менее 1640 мм, высота (Н) не менее 650 мм, высота (Н) площадки не менее 100 мм. Материалы: влагостойкая березовая фанера, ламинированная фанера, окрашенный порошковыми красками металл, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска, устойчивая к ультрафиолету. Цветовая гамма: зеленый, желтый. Комплектация: карусель должна быть предназначена для детей дошкольного возраста от 3-х лет, и должна быть выполнена из металлического каркаса, изготовленного из уголка не менее 50х50х5 мм, и из трубы сечением нe менее 33 мм, вращающегося на валу с 3-я подшипниками. Ось карусели должна быть выполнена из металлического цилиндра диаметром не менее 100 мм, приваренного к основанию из металлического листа толщиной не менее 8 мм с ребрами жесткости. Пол карусели должен быть выполнен из ламинированной, не скользящей влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 24 мм. Спинка карусели должна быть выполнена из металлической трубы сечением не менее 33 мм с сиденьем, выполненным из влагостойкой окрашенной березовой фанеры, толщиной не менее 24 мм. В центре карусели на валу должен быть установлен «руль», выполненный из металлической трубы сечением не менее 21 мм для того, чтобы дети могли держаться во время вращения карусели. Карусель должна комплектоваться каркасом для фундамента, который должен быть изготовлен из металлического уголка сечением не менее 63х63х5 мм и прутка – арматура диаметром не менее 16 мм А-1 Ст3. с 4 шпильками с резьбой не менее Ф16. Изделие должно бетонироваться. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТ. |  |
| 4.2.2. | Качели двухпролетные | Качель двухпролетная на гибких подвесах с сидениями со спинкой (возрастная группа:3-12 лет) в установленном виде должны быть: длиной 1600 мм, шириной 2900 мм, высотой 2050 мм, высота поверхности сиденья над уровнем площадки 400 мм. Конструкция качели должна состоять из трех основных элементов: - опорный элемент - 2 шт; - несущая балка с 2-мя подвесами. Каркас качели должен быть выполнен из металлической трубы диаметром 42 мм и иметь стальные оцинкованные закладные длиной 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением 40х40 мм. Подвес качели длиной 1300 мм, должен быть выполнен из цепи стальной, короткозвенной оцинкованной и иметь сиденье со спинкой длиной 270 мм, шириной 500 мм. Сиденья должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной 21 мм. На цепь от основания сиденья крепится термоусаживаемая оплетка для рук длиной 400 мм. Механизм качания должен быть оснащен необслуживаемыми капроновыми втулками (для обеспечения беззвучного скольжения при качании). Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками из 3-х слоев. Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления 6 мм. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием. Игровой модуль должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. |  |
| 4.2.3. | Песочница | Песочница(возрастная группа:от 1 года) в установленном виде должна быть: длиной не менее 1560 мм и шириной не менее 1560 мм, высота стенки короба (поверхности сидений) над уровнем площадки не менее 242 мм. Несущая конструкция должна состоять из бортов, скамеек и угловых сидений, выполненных из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм. Угловые опорные закладные стойки длиной не менее 300 мм должны быть выполнены из металлического оцинкованного гнутого углового профиля не менее 50х50 мм толщиной не менее 3,5 мм. В верхней части закладной должны иметься отверстия для крепления бортов песочницы, нижняя часть закладной бетонируется в грунт не менее чем на 500мм. Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев. Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм. Песочница собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. |  |
| 4.2.4 | Игровой комплекс | Игровой комплекс (возрастная группа:3-10 лет) в установленном виде должен быть: длиной не менее 3643 мм, шириной не менее 900 мм, высотой не менее 3312 мм должен состоять из одной игровой башни. Опорные стойки башни в количестве 4 шт должны быть выполнены из клееного бруса хвойных пород древесины сечением не менее 100х100 мм. Края бруса по длине должны иметь плавные радиусы скругления и пазования по центру. В верхней части столбы должны иметь защитные пластиковые крышки-оголовки. В нижней части столбы должны иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм. Башня с односкатной круглой крышей высотой не менее 3312 мм. Плоскость крыши должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм. Размер площадки не менее 700х700 мм, высота до уровня пола площадки не менее 1100 мм. Высота панельных ограждений в количестве не менее 2-х шт должна составлять не менее 700 мм. Панели должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм. Каркас площадки башни размером не менее 700х700 мм должен быть выполнен из бруса цельной древесины хвойных пород, сечением не менее 50х100 мм. Плоскость площадки башни размером не менее 700х700мм должна быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм, ламинированной пластиком, имеющим противоскользящее теснение. Башня должна быть оборудована следующими игровыми элементами: - Игровой элемент «Горка – скат», высотой не более 1100 мм, шириной не менее 600 мм. Скат горки должен быть выполнен из листа нержавеющей стали толщиной не менее 1,5 мм. Средний угол участка скольжения ската горки относительно стартовой площадки должен быть равен 40%. Длина стартовой площадки горки должна быть не менее 200 мм. Высота конечного участка горки должна быть равна не более 350 мм, длина конечного участка ската горки, параллельного грунту должна быть не менее 350 мм, конечный участок ската горки должен иметь травмозащитное скругление. Высота борта относительно скользящей плоскости ската горки должна быть не менее 160 мм. Стартовая площадка горки должна быть оборудована защитными бортами высотой не менее 700 мм. Борта ската горки и стартовой площадки должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм. Горка должна иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм. - Игровой элемент «Ступенчатая лестница» - каркас и перила лестницы должен быть выполнен из цельной древесины хвойных пород, сечение не менее 50х100 мм. Ступени лестницы шириной не менее 280 мм и толщиной не менее 48 мм должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм, ламинированной пластиком и цельной древесиной хвойных пород с противоскользящей ребристой поверхностью. Борта лестницы должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм. Лестница должна иметь металлические оцинкованные закладные длиной не менее 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм. Внешний проход башни должен быть оборудован ручкой-захватом между вертикальными стойками, выполненной из стальной оцинкованной трубы диаметром не менее 32 мм. Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев. Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием. Игровой комплекс собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. |  |
| 4.2.5 | Скамья | Скамья со спинкой в установленном виде должна быть: длиной не менее 1500 мм шириной не менее 420 мм, высота не менее 730 мм, высота сидения от уровня площадки не менее 350 мм. Каркас скамейки должен быть выполнен из металлической оцинкованной трубы диаметром не менее 32 мм, окрашенной полимерно-порошковой покрытием. Сиденье и спинка скамьи должно быть выполнено из цельной древесины хвойных пород. Скамейка должна предусматривать вкапываемый вариант установки с заглублением в грунт не менее чем на 250 мм. Все деревянные элементы окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев. Все края и углы деревянных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления 6 мм. Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием. Скамья должна собираться на оцинкованные крепежные метизы. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. . |  |
| 4.2.6 | Урна | Урна для мусора (металлическая) в установленном виде должна быть: длиной: не менее 250 мм; высотой: не менее 500 мм; Объемом: не менее 24 л. Конструкция должна представляет собой цилиндрическую урну на подставке, которая должна устанавливаться с помощью анкеров. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием. |  |
| 5. | Смета | Приложение 1 |
| 6. | Схема благоустройства | Приложение 2 (Проект 181/04-2017-ГП) |
| 7. | Заключение | В данном дизайн - проекте основным композиционным приемом является метод зонирования единой дворовой территории на отдельные зоны: - проездов и пешеходные зоны; - зоны парковочных мест. Данный комплекс мероприятий, направлен на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния дворовой территории, повышения комфортности условий проживания для жителей многоквартирного дома, поддержание единого архитектурного облика дворовых территорий города Челябинска. |

Документацию подготовил

Должность ________________________________	_________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи

Согласовано:

Уполномоченное лицо от собственников                      _________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи

Депутат Совета внутригородского района                     _________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи