УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ЖЭУ-11»

________________/О.В.Козырева/

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

благоустройства дворовой территории многоквартирного(ых) дома(ов) в Тракторозаводском районе города Челябинска в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2017 год».

|  | Требования к дизайн-проекту | Реализация |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес объекта | Дворовая территория многоквартирных домов № 2, № 4 по ул.ОПМС-42 (ст. Чурилово) города Челябинска |
|  | Пояснительная записка | Цель: формирование современной городской среды и увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории города Челябинска Задачи: - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - обустройство дворовых территорий многоквартирных домов; - создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения; - совершенствование архитектурно - художественного облика дворовой территории, размещение и содержание малых архитектурных форм. Согласно акту обследования требуется выполнение следующих видов работ: по минимальному перечню -проведение ремонта дворового проезда по дополнительному перечню - асфальтирование тротуаров и входа в подъезды (ремонт); - асфальтирование места временного хранения автомобилей на 20 автомашин; - асфальтирование пешеходных дорожек (вновь); - установка малых архитектурных форм: карусель-1 шт. |
|  | Технико-экономические показатели | -площадь территории благоустройства 11,35 тыс. м2; -площадь проездов 1,484 тыс. м2; -площадь озеленения 4,285 тыс.м2; -площади временного хранения личного автотранспорта 491,0 м2; -количество проживающих 269 чел. |
|  | Техническое задание |
| 4.1. | Задание на проектирование | Минимальный перечень: - асфальтирование проезда (ремонт) – 642,5 м2; Дополнительный перечень: - асфальтирование парковки – 523,6 м2; - асфальтирование тротуаров и входа в подъезды (ремонт) – 155 м2; - асфальтирование тротуаров (вновь) – 14 м2; - установка малых архитектурных форм: карусель-1 шт. |
| 4.2. | Описание малых архитектурных форм (техническое описание и эскиз) |
| 4.2.1. | Карусель Штурвал | Карусель Штурвал (возрастная группа:3-12 лет) в установленном виде должна быть: диаметром по спинкам сидений не менее 1450 мм, высота не менее 640 мм. Основой конструкции должен являться узел вращения, к которому закреплены металлические конструкции площадки и 4-х сидений. Каркас карусели должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 42 мм и иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм. Поручни карусели должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 32 мм. Механизм вращения оснащен 3-мя подшипниками 60310. Настил площадки должен быть выполнен из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм, ламинированной пластиком, имеющим противоскользящее теснение. Сиденья со спинками должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм. Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев. Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием. Игровой модуль должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. убы диаметром не менее 42 мм и иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 500 мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм. Поручни карусели должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 32 мм. Механизм вращения должен быть оснащен 3-мя подшипниками 60310. Настил площадки должен быть выполнен из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм, ламинированной пластиком, имеющим противоскользящее теснение. Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев. Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием. Игровой модуль должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов." |  |
| 5. | Смета | Приложение 1 |
| 6. | Схема благоустройства | Приложение 2 (Проект 167/04-2017-ГП) |
| 7. | Заключение | В данном дизайн - проекте основным композиционным приемом является метод зонирования единой дворовой территории на отдельные зоны: - проездов и пешеходные зоны; - зоны парковочных мест. Данный комплекс мероприятий, направлен на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния дворовой территории, повышения комфортности условий проживания для жителей многоквартирного дома, поддержание единого архитектурного облика дворовых территорий города Челябинска. |

Документацию подготовил

Должность ________________________________	_________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи

Согласовано:

Уполномоченное лицо от собственников                      _________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи

Депутат Совета внутригородского района                     _________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи