УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ЖЭУ-11»

____________________/О.В.Козырева/

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

благоустройства дворовой территории многоквартирного(ых) дома(ов) в Тракторозаводском районе города Челябинска в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2017 год».

|  | Требования к дизайн-проекту | Реализация |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес объекта | Дворовая территория многоквартирного дома № 26 по ул. Салютная города Челябинска |
|  | Пояснительная записка | Цель: формирование современной городской среды и увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории города Челябинска Задачи: - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - обустройство дворовых территорий многоквартирных домов; - создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения; - совершенствование архитектурно - художественного облика дворовой территории, размещение и содержание малых архитектурных форм. Согласно акту обследования требуется выполнение следующих видов работ: по минимальному перечню -проведение ремонта дворового проезда; -установка скамеек 2 шт., урн – 1 шт. по дополнительному перечню - асфальтирование места временного хранения автомобилей на 8 автомашин; - асфальтирование площадок входа в подъезды; - установка малых архитектурных форм: карусель с сиденьями -1 шт. - установка металлического ограждения. |
|  | Технико-экономические показатели | -площадь территории благоустройства 2,583 тыс. м2; -площадь проездов 0,561 тыс. м2; -площадь озеленения 0,463 тыс.м2; -количество проживающих 133 чел. |
|  | Техническое задание |
| 4.1. | Задание на проектирование | Минимальный перечень: - асфальтирование проезда (ремонт) – 303 м2; - установка малых архитектурных форм: скамья - 2 шт., урна-1 шт. Дополнительный перечень: - асфальтирование парковки – 164,2 м2; - асфальтирование площадок входа в подъезды (асфальтирование тротуаров)– 21 м2; - установка малых архитектурных форм: карусель с сиденьями -1 шт.; - установка металлического ограждения – 22мп. |
| 4.2. | Описание малых архитектурных форм (техническое описание и эскиз) |
| 4.2.1. | Карусель | Карусель (возрастная группа:3-12 лет) Размеры: диаметр (D) не менее 1640 мм, высота (Н) не менее 650 мм, высота (Н) площадки не менее 100 мм. Материалы: влагостойкая березовая фанера, ламинированная фанера, окрашенный порошковыми красками металл, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска, устойчивая к ультрафиолету. Цветовая гамма: зеленый, желтый. Комплектация: карусель должна быть предназначена для детей дошкольного возраста от 3-х лет, и должна быть выполнена из металлического каркаса, изготовленного из уголка не менее 50х50х5 мм, и из трубы сечением нe менее 33 мм, вращающегося на валу с 3-я подшипниками. Ось карусели должна быть выполнена из металлического цилиндра диаметром не менее 100 мм, приваренного к основанию из металлического листа толщиной не менее 8 мм с ребрами жесткости. Пол карусели должен быть выполнен из ламинированной, не скользящей влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 24 мм. Спинка карусели должна быть выполнена из металлической трубы сечением не менее 33 мм с сиденьем, выполненным из влагостойкой окрашенной березовой фанеры, толщиной не менее 24 мм. В центре карусели на валу должен быть установлен «руль», выполненный из металлической трубы сечением не менее 21 мм для того, чтобы дети могли держаться во время вращения карусели. Карусель должна комплектоваться каркасом для фундамента, который должен быть изготовлен из металлического уголка сечением не менее 63х63х5 мм и прутка – арматура диаметром не менее 16 мм А-1 Ст3. с 4 шпильками с резьбой не менее Ф16. Изделие должно бетонироваться. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТ. |  |
| 4.2.2. | Скамья | Скамья в установленном виде должна быть: длиной не менее 1500 мм шириной не менее 420 мм, высота не менее 730 мм, высота сидения от уровня площадки не менее 350 мм. Каркас скамейки должен быть выполнен из металлической оцинкованной трубы диаметром не менее 32 мм, окрашенной полимерно-порошковой покрытием. Сиденье и спинка скамьи должно быть выполнено из цельной древесины хвойных пород. Скамейка должна предусматривать вкапываемый вариант установки с заглублением в грунт не менее чем на 250 мм. Все деревянные элементы окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев. Все края и углы деревянных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления 6 мм. Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием. Скамья должна собираться на оцинкованные крепежные метизы. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. |  |
| 4.2.3. | Урна | Урна для мусора (металлическая) в установленном виде должна быть: длиной: не менее 250 мм; высотой: не менее 500 мм; Объемом: не менее 24 л. Конструкция должна представляет собой цилиндрическую урну на подставке, которая должна устанавливаться с помощью анкеров. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием. |  |
| 4.2.4. | Ограждение | Ограждение в установленном виде должно быть: длиной 2000 мм, шириной 40 мм, высотой 500 мм. Столбики должны быть выполнены из квардатной профильной трубы 40х40х2,5мм. Обрамление ограждения должно быть выполнено из квадратной профильной трубы 20х20х2,5мм. Заполнение секции должно быть выполнено из профильной трубы 15х15х2,5 мм. Опорные столбы должны быть длиной не меннее 900 мм, столбыдолжны предусматривать вкапываемый вариант установки с заглублением в грунт не менее чем на 400 мм и выполнены из профильной трубы размером 40х40х2,5 мм. Столб в верхней части имеет заглушку, выполненную из металлического листа толщиной 2 мм размером 40х40 мм. В столб вварены монтажные кронштейны в количестве 4 шт., выполненные из металлического круга диаметром 12 мм. Заданное расстояние между кронштейнами позволяет осуществлять монтаж ограждения без сварочных и механических работ, посредством вставления закладных в верхнюю и нижнюю планки рамы ограждения, с последующим бетонированием опорного столба Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием. |  |
| 5. | Смета | Приложение 1 |
| 6. | Схема благоустройства | Приложение 2 (Проект 183/04-2017-ГП) |
| 7. | Заключение | В данном дизайн - проекте основным композиционным приемом является метод зонирования единой дворовой территории на отдельные зоны: - проездов и пешеходные зоны; - зоны парковочных мест. Данный комплекс мероприятий, направлен на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния дворовой территории, повышения комфортности условий проживания для жителей многоквартирного дома, поддержание единого архитектурного облика дворовых территорий города Челябинска. |

Документацию подготовил

Должность ________________________________	_________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи

Согласовано:

Уполномоченное лицо от собственников                      _________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи

Депутат Совета внутригородского района                     _________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи