УТВЕРЖДАЮ:

и.о.Директора ООО «ЖЭУ-2»

___________________/А.Р.Карасева/

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

благоустройства дворовой территории многоквартирного(ых) дома(ов) в Тракторозаводском районе города Челябинска в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2017 год».

|  | Требования к дизайн-проекту | Реализация |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес объекта | Дворовая территория многоквартирных домов № 100, №102 по ул. Героев Танкограда, №19 по ул. Котина, №3 по пер.Передовой города Челябинска |
|  | Пояснительная записка | Цель: формирование современной городской среды и увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории города Челябинска Задачи: - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - обустройство дворовых территорий многоквартирных домов; - создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения; - совершенствование архитектурно - художественного облика дворовой территории, размещение и содержание малых архитектурных форм. Согласно акту обследования требуется выполнение следующих видов работ: по минимальному перечню -проведение ремонта дворового проезда по дополнительному перечню - асфальтирование места временного хранения автомобилей на 29 автомашин; - асфальтирование площадок входа и тротуара (ремонт); - асфальтирование пешеходных дорожек (вновь); - установка малых архитектурных форм: установка игрового комплекса нд 1201 – 1 шт., карусель типа «Штурвал» - 1 шт., качалка на пружине «Самолет» - 1 шт. |
|  | Технико-экономические показатели | -площадь территории благоустройства 19,263 тыс. м2; -площадь проездов 4,352 тыс. м2; -площадь озеленения 6,41 тыс.м2; -площади временного хранения личного автотранспорта 147,0 м2; -количество проживающих 499 чел. |
|  | Техническое задание |
| 4.1. | Задание на проектирование | Минимальный перечень: - асфальтирование проезда (ремонт) – 1814,1 м2; Дополнительный перечень: - асфальтирование парковки – 898 м2; - асфальтирование площадок входа и тротуара (ремонт) – 833 м2; - асфальтирование тротуара (вновь) – 110 м2; - установка малых архитектурных форм: установка игрового комплекса нд 1201 – 1 шт., карусель типа «Штурвал» - 1 шт., качалка на пружине «Самолет» - 1 шт. |
| 4.2. | Описание малых архитектурных форм (техническое описание и эскиз) |
| 4.2.1. | Карусель | Карусель (возрастная группа:3-12 лет) Размеры: диаметр (D) не менее 1640 мм, высота (Н) не менее 650 мм, высота (Н) площадки не менее 100 мм. Материалы: влагостойкая березовая фанера, ламинированная фанера, окрашенный порошковыми красками металл, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска, устойчивая к ультрафиолету. Цветовая гамма: зеленый, желтый. Комплектация: карусель должна быть предназначена для детей дошкольного возраста от 3-х лет, и должна быть выполнена из металлического каркаса, изготовленного из уголка не менее 50х50х5 мм, и из трубы сечением нe менее 33 мм, вращающегося на валу с 3-я подшипниками. Ось карусели должна быть выполнена из металлического цилиндра диаметром не менее 100 мм, приваренного к основанию из металлического листа толщиной не менее 8 мм с ребрами жесткости. Пол карусели должен быть выполнен из ламинированной, не скользящей влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 24 мм. Спинка карусели должна быть выполнена из металлической трубы сечением не менее 33 мм с сиденьем, выполненным из влагостойкой окрашенной березовой фанеры, толщиной не менее 24 мм. В центре карусели на валу должен быть установлен «руль», выполненный из металлической трубы сечением не менее 21 мм для того, чтобы дети могли держаться во время вращения карусели. Карусель должна комплектоваться каркасом для фундамента, который должен быть изготовлен из металлического уголка сечением не менее 63х63х5 мм и прутка – арматура диаметром не менее 16 мм А-1 Ст3. с 4 шпильками с резьбой не менее Ф16. Изделие должно бетонироваться. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТ. |  |
| 4.2.2. | Игровой комплекс нд1201 | Игровой комплекс (возрастная группа:5-12 лет) Габариты: 5.1х4.4х3.69 м Размер площадки: 7.1х6.4 м Комплектация: Альпийская горка - 1 шт. Горка - 1 шт. Сетка - 1 шт. Вертикальная лесенка - 2 шт. Скамейка - 1 шт. |  |
| 4.2.3. | Качалка на пружине «Самолет» | "КНП Самолет (возрастная группа:3-10 лет) в установленном виде должна быть: длиной не менее 979 мм, шириной не менее 600 мм, высотой не менее 795мм, высота сиденья над уровнем площадки не менее 535мм. Конструкция качалки должна состоять из двух модулей: - одноместный игровой модуль в виде самолета. Плоскости скамейки и декоративные элементы качели должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм и собраны в единую конструкцию. Стяжки и поручни должны быть выполнены из металлической оцинкованной трубы диаметром не менее 22мм толщина стенки не менее 3мм. На краях выгнутых поручней должны иметься скругленные монтажные фланцы. - пружинная опора. Устройство балансирования должно быть выполнено из 1 стальной пружины диаметром не менее 150 мм, длиной не менее 400 мм, диаметр прута не менее 20 мм. Закладной элемент размерами не менее 200х200 мм и длиной не менее 700 мм должен быть выполнен из металлической профильной трубы не менее 40х40мм с поперечными стяжками из металлического круга диаметром не менее 12мм. Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев. Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6мм. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием. Игровой модуль должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов." |  |
| 5. | Смета | Приложение 1 |
| 6. | Схема благоустройства | Приложение 2 (Проект 170/04-2017-ГП) |
| 7. | Заключение | В данном дизайн - проекте основным композиционным приемом является метод зонирования единой дворовой территории на отдельные зоны: - проездов и пешеходные зоны; - зоны парковочных мест. Данный комплекс мероприятий, направлен на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния дворовой территории, повышения комфортности условий проживания для жителей многоквартирного дома, поддержание единого архитектурного облика дворовых территорий города Челябинска. |

Документацию подготовил

Должность ________________________________	_________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи

Согласовано:

Уполномоченное лицо от собственников                      _________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи

_________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи

_________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи

_________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи

Депутат Совета внутригородского района                     _________________________________ /_____________________/

Подпись                                              расшифровка подписи